Рефрижераторные осушители холодильного типа

CDX - это рефрижераторный (холодильный) осушитель, обладающий высокой эффективностью и низким уровнем шума. Осушитель смонтирован на собственной раме - основании, оснащен всеми соединительными трубопроводами и патрубками, а также автоматической системой слива конденсата. В состав осушителя входят: контур хладагента с приводом от мотора-компрессора, воздушный контур, теплообменники воздух/воздух, воздух/хладагент, системы автоматического регулирования и контроля. Режим работы: нагрузка/без нагрузки, останов. Осушитель обеспечивает точку росы сжатого воздуха в зависимости от условий окружающей среды до +3°С, что соответствует 4 классу качества подготовки сжатого воздуха по содержанию влаги.

Газообразный хладагент засасывается из теплообменника и закачивается под давлением в конденсатор. Там он охлаждается, проходя через радиатор и превращается в жидкую фазу. Затем жидкий хладагент проходит через осушающий фильтр, расширяется в капиллярах испарителя и возвращается в теплообменник, где происходит теплообмен со сжатым воздухом, поступающим из компрессора. При этом он нагревается, и цикл повторяется вновь. В контуре установлен байпас который регулирует возможную производительность охладителя в зависимости от параметров воздуха. Это достигается путём перепуска части горячего газа напрямую в испаритель. Таким образом точка росы всегда поддерживается выше 0°С, чтобы не допустить замерзания конденсата в испарителе.